## Slide 1: Природные источники углеводородов
Урок - семинар

## Slide 2: Цели
Познакомится с составом, свойствами, процессом переработки природного газа и нефти.
Определить основные продукты, получаемые из нефти и газа.
Выяснить экологические проблемы, связанные с разработкой, транспортировкой и переработкой источников углеводородов.

## Slide 3: План семинара
1 ряд | 2 ряд | 3 ряд
Природный и попутные газы, их состав и использование | Нефть: происхождение, состав, свойства, переработка | Продукты нефтепереработки. Экологические проблемы связанные с использованием, переработкой природных источников углеводородов

## Slide 4: Природные горючие и нефтяные попутные газы

## Slide 5: Решите задачу
Определите какое количество тепла выделится при горении метана по уравнению СН4+ О2→СО2+Н2О+880 кДж | 
Если было взято 10 л природного газа, содержащего 84% метана | Если было взято 10 л попутных нефтяных газов, содержащих 43,4% метана

## Slide 6: Месторождения нефти и газа в мире

## Slide 7: Месторождения нефти и газа в России

## Slide 8: Состав нефти

## Slide 9: Физические свойства нефти
Физические свойства | 
Цвет | 
Запах | 
Плотность | 
Вязкость | 
Растворимость в воде | 

## Slide 10: Физические свойства нефти
Физические свойства | 
Цвет | темный
Запах | есть
Плотность | Меньше чем у воды (0,73 – 0,97 г/мл)
Вязкость | Больше чем у воды
Растворимость в воде | Не растворима

## Slide 11: Переработка нефти. Ректификация

## Slide 12: Продукты нефтеперегонки
Светлые продукты | Температура кипения, 0С | Темные продукты
Мазут, смазочные масла, газойль, бензин, керосин, лигроин, гудрон 40 – 150; 120 – 240; 150 – 300; более 300 |  | 

## Slide 13: Продукты нефтеперегонки
Светлые продукты | Температура кипения, 0С | Темные продукты
Бензин | 40 – 120 | Мазут, смазочные масла, гудрон
Лигроин | 120 – 240 | 
Керосин | 150 - 300 | 
Газойль | Более 300 | 

## Slide 14: Марки бензина

## Slide 15: Детонационная стойкость и октановое число
Процесс переработки | Октановое число бензина
Перегонка | 41 - 56
Крекинг -термический -каталитический | 65 – 70 75 - 81
риформинг | 77 - 86

## Slide 16: Крекинг
С16Н34→С8Н18+С8Н16
Термический
T=450 – 5500С
Р=2 – 7 Мпа
Алканы и алкены с нормальной цепью
Каталитический
T=450 – 5500С
Катализатор – Al2O3*nSiO2
изомеризация

## Slide 17: Определите содержание непредельных соединений в бензине

## Slide 18: Риформинг (ароматизация)
→
→
t= 450-5500C; катализатор – Pt,
p= 3 – 4 МПа

## Slide 19: Продукты нефтепереработки

## Slide 20: Экологические проблемы связанные с использованием природных источников углеводородов

## Slide 21
тест

## Slide 22: Вопрос №1
Вариант 1
Вариант 2
Более 84%метана содержится в
А) природном газе
Б) попутных газах
В) нефти
Попутные газы добывают совместно с
А) природным газом
Б) углем
В) нефтью

## Slide 23: Вопрос №2
Вариант 1
Вариант 2
Нефть
А) имеет плотность больше, чем у воды
Б) растворима в воде
В) нерастворима в воде
В состав нефти входят
А) метан, пропан, гексан
Б) парафин, пропан, октан
В) бензол, циклогексан, гептан

## Slide 24: Вопрос №3
Вариант 1
Вариант 2
Бензин лучшего качество получают при
А) крекинге
Б) перегонке
В) риформинге
Самая легкая фракция, получаемая при перегонке нефти это
А) лигроин
Б) бензин
В) гудрон

## Slide 25: Вопрос №4
Вариант 1
Вариант 2
Риформинг это
А) увеличение числа углеводородов с разветвленной цепью
Б) разделение на фракции по разным температурам кипения
В) увеличение числа ароматических углеводородов
Качество бензина улучшается при
А) перегонке
Б) термическом крекинге
В) каталитическом крекинге

## Slide 26: Вопрос №5
Вариант 1
Вариант 2
При сгорании бензина в двигателях внутреннего сгорания в окружающую среду выделяется
А) свинец
Б) железо
В) кобальт
Парниковым газом является
А) азот
Б) углекислый газ
В) кислород

## Slide 27: ответы
Вариант 1
Вариант 2
1 | А
2 | В
3 | В
4 | В
5 | А
1 | В
2 | В
3 | Б
4 | В
5 | А